SPIS TREŚCI

| 1 | Strona tytułowa | Str.1 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Spis treści | Str.2 |
| 3 | Oświadczenie, uprawnienia i zaświadczenie WOIIB projektanta | Str.3-6 |
| 4 | Oświadczenie, uprawnienia i zaświadczenie WOIIB sprawdzającego | Str.7-9 |
| 5 | Opis techniczny | Str.10-19 |
| 6 | Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia | Str. 20-24 |
| 7 | Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach | Str.25-30 |
| 8 | Protokół z narady koordynacyjnej z dnia 2021.05.26 | Str.31-32 |
| 9 | Decyzja Zarządu Powiatu – lokalizacja inwestycji w drodze | Str.33-34 |
| 10 | Uzgodnienie z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków | Str.35-36 |
| 11 | Mapa poglądowa skala 1:10 000…………….......Rys.Nr 1 | Str.37 |
| 12 | Mapy sytuacyjno-wysokościowe skala 1:500.......Rys.Nr 2 | Str.38 |
| 13 | Profile podłużne....................................................Rys.Nr 3-9 | Str.39-45 |
| 14 | Schemat studni betonowej 1000mm......................Rys.Nr 10 | Str.46 |
| 15 | Schemat wpustu ulicznego....................................Rys.Nr 11 | Str.47 |
| 16 | Schemat węzłów...................................................Rys.Nr 12-13 | Str.48-49 |
| 17 | Zabezpieczenie kolizji...........................................Rys.Nr 14 | Str.50 |

O  Ś  W  I  A  D  C  Z  E  N  I  E

projektanta o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie

z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja niżej podpisany(a)    Lech Przybylak

legitymujący(a) się dowodem osobistym nr  CAP 251706 wydany przez Prezydenta  Miasta Leszna  zamieszkały(a) w Lesznie przy ul. Narutowicza 121

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane z późniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zmianami) zgodnie z art. 34 ust.3d pkt 3

oświadczam, że projekt budowlany opracowany dla:

Gminy Poniec

dotyczący:

Uzbrojenie terenu w sieci wod – kan. na osiedlu Berlinek III w Poniecu.

sporządziłem(am) zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy,

zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość

danych zamieszczonych powyżej.

W załączeniu przedkładam:

1. kserokopię uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych

2. kserokopię aktualnego wpisu na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego

………………………………………..

(podpis projektanta)

Oświadczenie

projektanta / sprawdzającego*

Ja niżej podpisany(a)    Witold Sobczak

(imię i nazwisko projektanta/sprawdzającego*)

posiadający(a) uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie nr 1556/92/LO

oraz aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego  - Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr  WKP/IS/4608/01

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy

oświadczam, że projekt budowlany opracowany dla

:Gminy Poniec

dotyczący:

Uzbrojenie terenu w sieci wod – kan. na osiedlu Berlinek III w Poniecu.

został sporządzony  zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy,

zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość

danych zamieszczonych powyżej.

W załączeniu przedkładam:

1. kserokopię uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych

2. kserokopię aktualnego wpisu na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego

………………………………………..

(podpis projektanta/sprawdzającego*)

PROJEKT  ZAGOSPODAROWANIA  TERENU

Projekt zagospodarowania działki ,

Obręb Poniec : 1090/2, 640/1, 640/6, 640/66, 640/65, 640/44, 640/7, 581, 671, 646, 648, 647.

-     Obręb Wydawy: 866/2.

Jednostka ewidencyjna Poniec 300407_4

Gmina Poniec, powiat gostyński, województwo wielkopolskie.

( Opis  techniczny )

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci wodocią

gowej na Osiedlu Berlinek III w Poniecu.

2. Istniejący stan  zagospodarowania  terenu.

Obecnie teren działek przeznaczonych pod inwestycję budowę kanalizacji sanitarnej

użytkowany jest jako odcinek drogi powiatowej, drogi gminnej i drogi osiedlowej.

Przedmiotową budowę  kanalizacji sanitarnej wykonuje się dla odprowadzenia ścieków

bytowych, deszczowej wykonuje się jako odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z ulic osiedlowych natomiast sieć wodociągową dla zaopatrzenia w wodę mieszkańców osiedla. Sieć wodociągowa zapewniać będzie ochronę ppoż.na projektowanym osiedlu.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Przewiduje się wykonanie

- Kanalizacja deszczowa z rur PP-K2

      - PP-K2 DN 500 mm L= 193,0m.

      - PP-K2 DN 400 mm L= 123,0m.

      - PP-K2 DN 350 mm L= 424,0m.

      - PP-K2 DN 300 mm L= 402,0m.

      - PP-K2 DN 200 mm L=     6,0m.

      - Wpusty uliczne 54,0 szt /PVC DN 200 mm. L= 212,0m

- sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC o średnicy 200 mm, L= 1 439,0m.

- sieci wodociągowej z rur

PVC Dz 160mm. L= 1410,0m.

PVC Dz 110mm. L=     87,0m.

4. Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej, deszczowej, sieci wodociągowej jak i studzienki

są urządzeniem liniowym .W związku z powyższym nie określa się powierzchni

zabudowy.

5. Informacje dotyczące zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia.

Budowa urządzeń w/w sieci nie wpłynie negatywnie na środowisko naturalne

oraz zdrowie i higienę przebywających tam ludzi.

Przedmiotowy projekt posiada ostateczną decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach.

Przedmiotowa sieć kanalizacji sanitarnej  będzie odprowadzała ścieki bytowe poprzez

istniejący układ kanalizacji do oczyszczalni ścieków w Poniecu. Natomiast kanalizacja desz

czowa będzie podłączona do istniejącej sieci deszczowej w ulicy Kasztanowej.

6. Plan zagospodarowania terenu.

Teren na którym zlokalizowano projektowane sieci objęty jest planami zagospodarowania terenu jak niżej:

| Lp | Nazwa planu | Uchwała | Dziennik urzędowy województwa |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obejmujący obszary położone w mieście Poniec – działki o numerach ewidencyjnych: 581, 631, 632/4, 633/3, 634/3, 635/3, 636/3, 637/3, 638/3 i 639/3 | Uchwała nr XXIII/150/2004 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 3 grudnia 2004r | Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 21, poz. 513 z dnia 14.02.2005r. |
| 2 | Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w obrębie miasta Poniec, rejon ulic Rydzyńskiej i Dębowej | Uchwała Rady Miejskiej w Poniecu nr VI/43/2011 z dnia 29 kwietnia 2011r. | Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego nr 190 poz. 2980 z dnia 06.07.2011r. |
| 3 | Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w obrębie miasta Ponieca | Uchwała Rady Miejskiej w Poniecu nr VIII/80/2019 z dnia 19 czerwca 2019 r. | Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz. 6952 z dnia 31.07.2019r. |

Opracował:

O P I S      T E C H N I C Z N Y

i część  opisowo - zbiorcza

1. Nazwa inwestycji i jej położenie.

Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci wodociągowej  na

osiedlu Poniec Barlinek III.

Obręb Poniec : 1090/2, 640/1, 640/6, 640/66, 640/65, 640/44, 640/7, 581, 671, 646, 648, 647.

Obręb Wydawy: 866/2.

2. Inwestor.

Inwestorem budowy kanalizacji sanitarnej jest Gmina Poniec.

Po zrealizowaniu i włączeniu do eksploatacji obiekt  będzie  stanowił  mienie komunalne.

3. Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie zawiera:

- projekt  kanalizacji deszczowej .

- projekt kanalizacji sanitarnej .

- projekt sieci wodociągowej.

4. Podstawa i materiały wykorzystane do opracowania.

- Umowa pomiędzy  Inwestorem - Urzędem Miejskim w Poniecu a wykonawcą

- Matryce map sytuacyjno-wysokościowych  w skali  1:500

- Wizja w terenie.

- Uzgodnienia i warunki zainteresowanych jednostek,

- Materiały reklamowe producentów urządzeń

- Literatura fachowa.

5. Charakterystyka terenu zainwestowania.

- Kanalizacja deszczowa.

Projektowana budowa kanalizacji deszczowej w/w ulicach ma za zadanie odpro

wadzenie wód deszczowych z ulicy oraz dachów przyległych budynków .  Etap ten obej

muje budowę sieci kanalizacji deszczowej na osiedlu Berlinek III.

Teren  nieuzbrojony .

Ukształtowanie terenu dość mocno zróżnicowane wysokościowo.

Zabudowa –  brak.

- Kanalizacja sanitarna

Projektowana budowa kanalizacji sanitarnej na w/w zadaniu ma za zadanie

odprowadzenie ścieków gospodarczo-bytowych przyszłego osiedla.  Etap ten obej

muje budowę sieci kanalizacji sanitarnej na działkach przeznaczonych pod przy

szłe ulice.

Obszar objęty projektem kanalizacji sanitarnej nie posiada infrastruktury technicznej.

Ukształtowanie terenu jest mocno zróżnicowane wysokościowo.

Zabudowa –  brak.

- Sieć wodociągowa

Projektowana budowa sieci wodociągowej na przyszłym osiedlu ma za zadanie

umożliwienie podłączenia się  przyszłych budynków do sieci wodociągowej.  Etap ten

obejmuje budowę sieci wodociągowej na działkach przeznaczonych pod przyszłe ulice.

Obszar objęty projektem kanalizacji sanitarnej nie posiada infrastruktury technicznej.

Ukształtowanie terenu jest mocno zróżnicowane wysokościowo.

Zabudowa –  brak.

6.  Warunki gruntowo - wodne.

Dla projektowanej sieci kanalizacyjnej nie zostały wykonane badania geotechniczne

gruntu.

Na podstawie wykonywanych dotychczas robót ziemnych pod  sieć kanalizacji

sanitarnej, sieci wodociągowwej i gazowej, przyjęto, że na obszarze objętym projektem

sieci  sanitarej występować  będą:  pod warstwą gleb i nasypów o miąższości

0,3 - 0,6 m  piaski i piaski gliniaste mało spoiste.

Woda gruntowa występuje w licznych przewarstwieniach  wykopów biorąc

za  podstawę dotychczasowe warunki.

Udział kategorii gruntu z uwzględnieniem charakterystyki  w/g KSNR nr 1 tab. 0001

przyjęto:

kat.  I-II    -     30%

kat.  III-IV  -     70%

7. Opis  rozwiązania technicznego.

- Projektowana sieć kanalizacji deszczowej ze względu na istniejące uzbrojenie i ukształtowanie terenu odprowadzać będzie wodę do istniejącej kanalizacji deszczowej w ulicy Kasztanowej, studnie zaprojektowano z betonu B45 i średnicy 1000mm. Rurociągi z PVC Dn 500 - 300mm.

- Projektowana kanalizacja sanitarna ze względu na istniejące uzbrojenie i ukształtowanie terenu odprowadzać będzie ścieki do istniejących kolektorów  ulicach Dębowa i Kasztanowa. Studnie zaprojektowano z betonu B45 o średnicy 1000mm. Rurociągi z PVC Dn 200 x 5,9mm. rura lita. Wszystkie elementy przyłączy   posiadać muszą decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie .

- Sieć wodociągową zaprojektowano z rur PVC Dz 160mm. Włączenie do istniejącej sieci nastąpi w ulicy Dębowej węzeł nr W27 oraz ul. Kasztanowej węzeł nr W1. W wyniku takiego układu sieci utworzony zostanie pierścień co usprawni układ hydrauliczny istniejącej sieci wodociągowej.

7.1. Przeszkody i kolizje

Projektowane rurociągi sanitarne kolidują z kablowymi liniami energetycznymi i

telekomunikacyjnymi, siecią wodociągową wraz z przyłączami  wodociągowymi, kanalizacją deszczową .

Przy realizacji wykopów,  gdzie występują zbliżenia do sieci energetycznej  i wodociągowej i gazowej, roboty należy prowadzić pod nadzorem ich właścicieli i po wyłączeniu z tymczasowej eksploatacji (napięcia, ciśnienia).

Nie przewiduje się wycinki drzew.

7.2. Obiekty i urządzenia na sieci.

Na załamaniach trasy oraz dłuższych odcinkach prostych  projektuje się studzienki

rewizyjne służące do wietrzenia i czyszczenia kanalizacji.

Studzienki zaprojektowano z betonu B45 średnicy 1000mm.z włazem typu ciężkiego.

Na sieci wodociągowej zaprojektowano :

- zasuwy odcinające żeliwne, kołnierzowe wg fig.002 z obudową i skrzynką uliczną  na odgałęzieniach  sieci,

- hydranty przeciwpożarowe Dn 80 mm wg fig. 854 z samoczynnym układem

odwadniania kolumny, rozmieszczone w zależności od zabudowy mieszkalnej

i gospodarczej,

Na odgałęzieniach sieci i odejściach do hydrantów zastosowano trójniki żeliwne

kołnierzowe.

7.3. Zastosowane materiały

Zaprojektowano kanały  z rur: PVC z normalnym kielichem, średnicy nominalnej i grubości ścianki  dla kanalizacji sanitarnej  200/5,9mm rura lita, dla sieci kanalizacji deszczowej

PP K-2 DN 500 – 300mm. Rury PVC  Dz 160 - 110 mm (10 atm) dla sieci wodociągowej .

Wszystkie elementy sieci kanalizacyjnej  posiadać muszą decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie .

Na załamaniach i zmianie kierunku kanałów oraz do inspekcji i ewentualnego czyszczenia kanałów z poziomu gruntu  zaprojektowano studzienki z betonowe 1000 mm. Należy również zwracać uwagę i domagać się aktualnych świadectw oraz  decyzji dopuszczających do stosowania w budownictwie komunalnym.  . Zaprojektowany system kanalizacji zapewnia szczelność kolektorów i studzienek przed infiltracją wód gruntowych.

7.4.  Rozmiar rzeczowy.

Kanalizacja deszczowa:

      - PP-K2 DN 500 mm L= 193,0m.

      - PP-K2 DN 400 mm L= 123,0m.

      - PP-K2 DN 350 mm L= 424,0m.

      - PP-K2 DN 300 mm L= 402,0m.

      - PP-K2 DN 200 mm L=     6,0m.

      - Wpusty uliczne 54,0 szt /PVC DN 200 mm. L= 212,0m

      - studnia 1000 mm bet.         -            42,0 szt.

Kanalizacja sanitarna

-  Kolektory PVC  D 200 mm             - 1 439,00 m

-   studnia bet. 1000mm                      -      47,00 szt.

Sieć wodociągowa

-        PVC Dz  160 mm                       - 1 410,00 m

-        PVC Dz  110 mm                       -      87,00 m

-        Hp. 80 mm                                  -      10,00 szt.

8. Wytyczne wykonawstwa i odbiór techniczny

8.1. Technologia robót ziemnych .

Projektowana kanalizacja sanitarna, deszczowa i sieć wodociągowa przebiega po terenie niezabudowanym . Z uwagi  na brak  miejsca na wykonanie wykopów ze skarpami, przewidziano wykopy o ścianach  pionowych umocnionych. Do przedmiaru kosztorysowego przyjęto technologię robót jak w zestawieniu obliczenia mas ziemnych.

Wykopy ręczne należy wykonywać, gdzie brak jest możliwości i warunków do pracy sprzętu mechanicznego, a w szczególności  w bezpośrednim sąsiedztwie budynków, urządzeń podziemnych (kable, rurociągi wodociągowe, kanalizacyjne i gazowe) .

Wykopy pionowe wykonane ręcznie i mechanicznie należy  umocnić palami szalunkowymi.

W razie prowadzenia robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej itp.należy określić bezpieczną odległość ( w pionie i poziomie), w jakiej mogą być wykonywane te roboty i zapewnić im fachowy nadzór techniczny. Odległość tę określa kierownictwo robót w porozumieniu z właściwymi jednostkami, w których zarządzie lub  użytkowaniu znajdują się te instalacje. Przy wykonywaniu wykopów na placach, ulicach, podwórzach i innych miejscach dostępnych dla osób trzecich należy wokół wykopów ustawić poręcze ochronne i zaopatrzyć je w napis „osobom postronnym wstęp wzbroniony” a w nocy czerwone światła ostrzegawcze. Poręcze powinny być umieszczone na wysokości 1,10 m. ponad terenem i ustawione w odległości nie mniejszej niż 1 m. od krawędzi wykopu. W sytuacjach uzasadnionych względami bezpieczeństwa wykop należy szczelnie przykryć balami. Szczególną uwagę należy zwrócić na trzy przypadki, gdzie wykopy ziemne przy budowie przykanalików przebiegają w odległości 1,5 m. od fundamentów budynków  na głębokości max. 1.6 m. ściany wykopów należy umocnić balami drewnianymi przyściennymi wraz z rozporami o grubości co najmniej 50 mm kl.III/IV lub elementami profilowanymi z blach stalowych o wytrzymałości odpowiadającej balom drewnianym .Rozpory powinny być w taki sposób umocowane, aby nie zachodziło samoczynne wypadanie. W uzasadnionych przypadkach jeżeli zachodzi obawa co do stabilności fundamentów budowli  umocnienie ścian wykopów należy pozostawić uprzednio prawidłowo zagęszczając wykop. Nie należy przegłębiać wykopów poniżej głębokości przewidzianej projektem.

W wypadku przegłębienia należy wzmocnić podłoże przez wykonanie ławy żwirowej

zagęszczonej do wysokości 0,20 po zagęszczeniu .

Należy zwrócić szczególną uwagę przy wykopach w ciągu dróg a mianowicie ściany wykopów muszą być dokładnie zabezpieczone aby nie następowało obsuwanie się podbudowy drogi.

Napotkane w czasie wykonywania wykopów i niezidentyfikowane urządzenia podziemne, należy zabezpieczyć przed  uszkodzeniem i powiadomić właściwego użytkownika bądź właściciela, celem dokonania uzgodnień pozwalających na kontynuowanie robót.

Wykonawstwo robót ziemnych należy prowadzić zgodnie z przepisami BHP oraz "Warunkami wykonania i odbioru  robót budowlano - montażowych , część II instalacje  sanitarne i przemysłowe", oraz BN-83/8836-02 -PRZEWODY PODZIEMNE. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Ze względu na prowadzenie robót w pobliżu zabudowań i ciągów komunikacyjnych, zwraca się uwagę na właściwe zabezpieczenie wykopów pod względem BHP, z uwagi na zagrożenie jakie one stanowią dla osób trzecich.

Ze szczególną uwagą i ostrożnością należy wykonywać i zabezpieczać wykopy przebiegające w pobliżu zabudowań,  gdzie znajdują się podziemne przyłącza wodociągowe, sieć wodociągowa,   kable energetyczne i telekomunikacyjne oraz instalacje gazowe.

W miejscach ustalonych z inwestorem na dojazdach i dojściach do posesji należy ustawić mostki przejazdowe i dla pieszych. Miejsca przejść dokładnie zabezpieczyć  barierkami o wysokości 1,0 m, wychodzące 1,0 m za wykop.

Wykonane wykopy  należy zabezpieczyć przez ustawienie zapór a w godzinach nocnych oznakować lampami świecącymi kolorem czerwonym.

Przypomina się, że ochronie podlegają znaki  geodezyjne. W związku z tym roboty ziemne należy wykonać tak by znaki nie zostały uszkodzone lub zniszczone.

8.2.  Roboty montażowe

8.2.1 . Kolektory.

Kolektory zaprojektowano z rur PP i PVC  kielichowych łączonych na wcisk i uszczelki gumowe. Wykonanie robót winno być zgodne z obowiązującymi przepisami a w szczególności:

- Kanalizacja - przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze PN-92/B-10735, PN-81/B-10725 – Wodociągi. Przewody zewnętrzne, PN-74/-B10733 – Wodociągi.  Przewody ciśnieniowe z tworzyw sztucznych.

Przy montażu rur należy przestrzegać zaleceń i warunków zawartych w instrukcjach producentów.Zgodnie z  tymi instrukcjami w  wykopach o twardym lub niejednorodnym podłożu, oprócz wyrównania dna wykopu, rurociągi układać na podsypce z piasku lub pospółki, którą należy dokładnie wyprofilować i zagęścić.

Rury muszą być układane tak, żeby podparcie ich było jednolite na całej długości z zachowaniem linii spadku przewidzianej w projekcie.

Warstwa wyrównawcza (podsypka) i wypełnienie dookoła rury (obsypka) nie mogą zawierać cząsteczek o wymiarach powyżej 20 mm, ostrych kamieni  lub innego materiału łamanego.

Jeżeli w wykopie nie wystąpią grunty spoiste, kamieniste i podłoże jest jednorodne, nie musi być wykonywany wykop do poziomu podsypki.

Wysokość podsypki dla projektowanych kanałów wynosi 15 cm a obsypki ochronnej w zależności od lokalizacji i obciążenia ruchem z wymianą gruntu w całości.

Podczas  montażu rur szczególną uwagę należy zwrócić na zabezpieczenie rur przed przemieszczaniem się w poziomie i pionie, podczas zagęszczania gruntu, wypełniania wykopu.

Studzienki rewizyjne, których zasadniczą funkcją jest umożliwienie kontroli i czyszczenie kanalizacji, zaprojektowano z tworzyw sztucznych.

Przy montażu tego typu studzienek należy zwrócić szczególną uwagę na poziom posadownienia studzienki, który wlotem i wylotem musi odpowiadać poziomowi rurociągów.

Pod studzienki tak jak pod rurociągi należy wykonać i zagęścić podsypkę zgodnie z projektem grubości 15 cm. Trzon studzienki - włazu , należy przyciąć na długość odpowiadającą niwelecie nawierzchni drogi lub chodnika lub terenu z uwzględnieniem wysokości pierścienia odciążającego, płyty i włazu..

Zmontowaną studzienkę obsypywać równomiernie dookoła z równoczesnym zagęszczeniem do planowanej nawierzchni drogi lub chodnika.

Przed zasypaniem zmontowanych i ułożonych rurociągów, należy wykonać próbę szczelności zgodnie z PN-70/B-10715 "Szczelność  przewodów".

8.3 Naprawa dróg ulic i chodników.

Po zagęszczeniu wykopów warstwami grubości 20 cm przy użyciu płyt wibracyjnych do wymaganego wskaźnika zagęszczenia, potwierdzonego wynikami badań, drogi o nawierzchni asfaltowej należy doprowadzić do stanu wymaganego przez administratora drogi zgodnie z załączonym uzgodnieniem.

9. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU.

9.1.  Określenie obszaru oddziaływania obiekt dokonano w oparciu o przepisy:

- Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zmia

nami),

- Ustawa z dnia 03.10.2018 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowi

sko (Dz.U. 2008 Nr 199 poz. 1227 z późn. zmianami).

9.2. Obszar oddziaływania projektowanej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej i desz

czowej mieści  się w całości na działkach, na których została zaprojektowana,

tj Obręb Poniec  : 1190/2, 640/1, 640/6, 640/66, 640/65, 640/44, 640/7, 644/1, 581, 671,

1193/23, 650/2, 541, 1192/1, 650/1, 648, 647, 649, 1190/1, 1192/9, 646, 645,

Obręb Wydawy: 868/2, 866/2.

9.3. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń

dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanego obiektu.

Przy realizacji i eksploatacji sieci wodociągowej i kanalizacj sanitarnej, deszczowej  nie wystąpią zagrożenia dla środowiska  oraz higieny  i zdrowia użytkowników projektowanego obiektu. Projektowane kolektory nie są zaliczana do przedsięwzięć mogących potencjalnie zagrażać środowisku.

10.   UWAGI KOŃCOWE.

10.1.  Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy  zawiadomić zainteresowane instytucje i użytkowników, których przewody znajdują się w pobliżu trasy kolektorów i przykanalików o terminie rozpoczęcia robót, uzyskując potwierdzenie o aktualności uzbrojenia podziemnego.

10.2.  Przed przystąpieniem do prac realizacyjnych projektowane kanały  muszą być geodezyjnie wytyczone w terenie i po wykonaniu zainwentaryzowane  przez uprawnione jednostki geodezyjne.

10.3. W miejscach szczególnego uzbrojenia podziemnego /kable energetyczne i telekomunikacyjne/ roboty ziemne należy wykonać ręcznie stosując próbne przekopy poprzeczne, dla dokładnego zlokalizowania istniejącego uzbrojenia i ewentualnej korekty trasy kolektorów.

10.4. Bezwzględnie należy stosować i przestrzegać uwag oraz  zaleceń zawartych w uzgodnieniach z zainteresowanymi jednostkami.

Opracował

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA

I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu:    Kanalizacja sanitarna, deszczowa oraz sieć

wodociągowa  osiedle Berlinek III w Poniecu.

Inwestor:			     Gmina Poniec

Projektant:			     Lech Przybylak

upr. nr 408/82/Lo

ul. Narutowicza 121

64-100 Leszno

Leszno,  maj  2021 r.

CZĘŚĆ  OPISOWA

Niniejsze opracowanie jest informacją na temat bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy realizacji robót budowlanych w ramach projektu „Uzbrojenie terenu w sieci wod – kan na osiedlu Berlinek III w Poniecu.”.

Zakres opracowania jest zgodny z:

- Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane zm. Dz.U. 03.80.718. art. 21a;

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz. U. 03.120.1126 z dnia 10 lipca 2003r.

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego

Roboty budowlane przy wykonywaniu kanalizacji sanitarnej w Poniecu obejmują zakres robót:

- zagospodarowanie terenu budowy

- roboty ziemne,

- roboty budowlane w zakresie budowy kanałów grawitacyjnch,

- roboty budowlane w zakresie budowy kanałów ciśnieniowych,

- montaż studzienek kontrolnych betonowych 1000 mm,

- uporządkowanie terenu.

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Na terenie objętym projektowaną inwestycją zlokalizowane są następujące obiekty i urządzenia:

- kablowe linie energetyczne i telekomunikacyjne,

- sieć wodociągowa,

- kanalizacja deszczowa,

- budynki mieszkalne, usługowe i produkcyjne,

- drogi asfaltowe / powiatowe i gminne/

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Następujące elementy zagospodarowania mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa 
i zdrowia ludzi:

- uzbrojenie podziemne, a w szczególności linie kablowe elektroenergetyczne ze względu prowadzenie robót w ich pobliżu,

- drogi – szczególnie na odcinkach, gdzie powinna być zachowana ciągłość ruchu,

- wszystkie obiekty naziemne zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie wykonywanych wykopów.

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji  robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia

1. Roboty budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości:

      - wykonywanie wykopów o ścianach pionowych o głębokości większej niż 1,5m – wysokie niebezpieczeństwo przysypania ziemią w razie zaniechania lub wadliwego wykonania rozpór,

      - roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości – wszystkie roboty związane z wykonywaniem głębokich komór kanalizacji sanitarnych,

      - roboty wykonywane przy użyciu dźwigów - roboty rozładunkowe i montażowe,

- Roboty budowlane prowadzone w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii

komunikacyjnych:

a) prowadzenie robót w jezdni w bezpośrednim sąsiedztwie poruszających się pojazdów.

3.  Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemią i w tunelach:

- roboty prowadzone w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych
i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych – roboty montażowe w studniach kanalizacyjnych oraz komorach,

- roboty związane z wykonywaniem przejść rurociągów pod przeszkodami metodami: tunelową, przecisku lub podobnymi.- wykonywanie przejść kanałami pod istniejącymi ciekami wodnymi, oraz wykonywanie odcinków kanałów metodą przewiertu.

4. Roboty budowlane prowadzone przy montażu i demontażu ciężkich elementów

prefabrykowanych – roboty, których masa przekracza 1,0 t –wykonywanie komór.

5. Inne roboty

- prowadzenie robót w chodnikach dezorganizujące lub uniemożliwiające ruch pieszy,

- prowadzenie robót po trasie przecinającej kierunki przemieszczania się pieszych,

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem

do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Instruktaż pracowników przeprowadzić należy na terenie budowy przed przystąpieniem do robót budowlanych. W ramach instruktażu ująć należy następujący zakres zagadnień:

- Wskazanie obiektów i miejsc, w których prowadzenie robót jest szczególnie niebezpieczne wraz z charakterystyką rodzaju zagrożeń.

- Określenie wymaganego sposobu zabezpieczenia budowy, w tym miejsc wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych.

- Określenie bezpiecznego sposobu prowadzenia robót z charakterystyką obowiązujących w tym zakresie przepisów BHP.

- Określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia.

- Wskazanie środków ochrony indywidualnej zabezpieczających przed skutkami zagrożeń, koniecznych do stosowania przez pracowników.

- Charakterystyka organizacji robót oraz zasad bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi ze wskazaniem osób wyznaczonych do prowadzenia nadzoru.

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:

- wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zdrowia pracowników,

- obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,

- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników.

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeń

stwom wynikającym z wykonywanych robót budowlanych w strefach szczególnego

zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i spraw

ną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i in

nych zagrożeń

Przed przystąpieniem do robót ziemnych zapoznać się z warunkami uzgodnień  wymienionymi w projekcie budowlanym. Roboty ziemne przy wykonywaniu sieci należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami, zwracając uwagę na zachowanie przepisów BHP. Przewody układać w wykopach liniowych z pełnym zabezpieczeniem ścian wykopów. Przewody zaleca się układać bezpośrednio na istniejącym, nienaruszonym podłożu.

Wszystkie napotkane urządzenia podziemne na trasie wykonywanego wykopu należy zabezpieczać przed uszkodzeniem a w razie potrzeby podwiesić w sposób zapewniający ich prawidłową eksploatację.

W warunkach ruchu ulicznego należy przewidzieć konieczność usytuowania odpowiedniego oznakowania drogowego, wykonania pomostów, zabezpieczeń wykopów barierkami oraz oświetlenia ostrzegawczego.

- Całość robót należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, wytycznymi, normami, uzgodnieniami oraz zgodnie z zasadami sztuki inżynierskiej. W szczególności wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z:

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  (Dz.U. Nr 47, poz.401)

- Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263)

- W czasie prowadzenia robót budowlanych zapewnić właściwą organizacje robót oraz wyposażenie w środki techniczne zapobiegające niebezpieczeństwom, w tym:

- Wyznaczyć osoby do prowadzenia bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi,

- Zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych 
i uciążliwych,

- Zapewnić nadzór właścicieli uzbrojenia nad robotami budowlanymi prowadzonymi 
w pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego i naziemnego,

- Zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń,

- Przeprowadzić instruktaż pracowników,

- Wyposażyć pracowników w niezbędne środki ochrony indywidualnej,

- Zapewnić łączność telefoniczną na terenie budowy,

- Teren budowy oznakować i zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych,

- Zapewnić właściwą organizację ruchu na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na czas prowadzenia robót budowlanych,

- Wykopy zabezpieczyć barierami ochronnymi i wyposażyć w drabiny umożliwiające szybką ewakuację pracowników w razie powstania zagrożenia,

- W pobliżu miejsc prowadzenia robót szczególnie niebezpiecznych umieścić niezbędny sprzęt ratunkowy, w tym koła ratunkowe, szelki i drabiny.

Uwaga końcowa

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury ogłoszonym w Dz. U. Nr 120 z dnia 23.06.2003 r. oraz wymaganiami Prawa Budowlanego, Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Plan powinien obejmować szczegółowy zakres rodzaju robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Projektant: